MEMORIAL DESCRITIVO

01 – IDENTIFICAÇÃO

O presente memorial descreve e especifica os trabalhos a serem executados na obra de cercamento da EMEF Elizabete Scalco.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier/RS;

Obra: Execução de cercamento com mureta em alvenaria e fechamento com tela de arame soldada, na EMEF Elizabete Scalco.

Local: Rua João da Silva Portela, Vila Assis, Fontoura Xavier/RS.

02 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1 Projeto:

O presente projeto prevê a execução de estrutura para cercamento da EMEF Elizabete Scalco, visando a melhoria e segurança do ambiente físico da escola. A construção deverá obedecer fielmente ao projeto arquitetônico em anexo e as especificações deste memorial e orçamento.

2.2 Documentação:

Fazem parte deste projeto os seguintes documentos: Memorial descritivo, Projeto Arquitetônico, ART (anotação de responsabilidade técnica) de projeto e Orçamento (realizado através do SINAPI). Fica convencionado que os serviços que não estiverem descritos nos documentos apresentados, deverão ter a execução realizada segundo as normas pertinentes da ABNT. A empresa vencedora da licitação deverá providenciar antes do inicio das obras a ART (anotação de responsabilidade técnica) de execução da obra, com a respectiva taxa recolhida.

2.3 Planejamento da obra:

A empresa vencedora da licitação deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços. Todas as etapas que envolvem a construção (mobilização, desmobilização, materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, metodologia de trabalho, canteiro de obra, limpeza e etc.), são de responsabilidade da contratada e devem ser planejados junto a fiscalização do setor de engenharia preliminarmente, de forma informal.

O cronograma físico financeiro, deverá ser seguido em sua totalidade. Será possível alteração no cronograma por iniciativa da fiscalização e/ou da empresa desde que perfeitamente justificada e com o objetivo de melhorias no andamento da obra sem prejuízos na qualidade final do serviço.

Sempre que houver dúvidas ou eventual falta de informações no projeto ou memorial, deverá ser condicionado o Engenheiro responsável pelo projeto ou a sua fiscalização, para assim sanar as dúvidas e evitar transtornos na obra.

2.4 Mobilização:

A empresa contratada fica responsável por todas as medidas relativas à mobilização de pessoal e equipamentos logo após a assinatura do contrato e recebimento da correspondente ordem de serviço de modo a poder iniciar e concluir a obra dentro do prazo estipulado no contrato.

A empresa deverá contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço, uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestre e encarregado, que assegure processo satisfatório a obra.

2.5 Materiais:

Fica a cargo da empresa construtora adquirir materiais em qualidade necessária à conclusão da obra no prozo fixado, realizando a devida programação de compra.

Deverão ser rigorosamente observados os prazos de validade dos materiais, pois será recusado pela fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com prazo de validade vencido ou deteriorado.

2.6 Segurança e Saúde do Trabalho:

A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços sub empreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, instituída pela portaria nº 3.214/78 e suas alterações posteriores, devendo fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual necessários.

As inobservâncias das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde no Trabalho, terão como penalidade advertência por escrito e comunicação aos órgãos competentes.

03 – OBRA

3.1 Instalação do Canteiro de Obra:

Instalação de depósito aberto para matérias e escritório para guardar projetos, diários e documentos diversos, bem como fechamento do canteiro de obra, e manutenção de vigilância da obra e dos materiais ficam sob responsabilidade da contratada.

Quanto as instalações de água e energia para o canteiro de obra, fica de responsabilidade da contratada a solução para a obtenção de tal infraestrutura, podendo se valer de instalações existentes no entorno, sendo de inteira responsabilidade da empresa o custeio de despesas decorrentes deste uso.

O depósito de materiais deverá ser organizado de forma a não perturbar as atividades normais ao seu entorno, não sendo permitido o depósito de materiais junto a pista das vias ao entorno da obra. Danos a terceiros decorrentes de problemas com materiais mal depositados serão de inteira responsabilidade da empresa.

3.2 Execução da Base em Muro de Alvenaria:

Deverá ser escavado o terreno natural até profundidade mínima de 30cm, sendo recoberto o fundo da base com lastro de concreto magro na espessura de 5cm, que serve de base para execução da alvenaria de tijolos maciços ordenados na posição “1 vez”, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8. Ultrapassando a superfície do terreno em 20cm, conforme projeto. Após execução deverá receber chapisco e reboco com utilização de argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8. Deixando a superfície apta a receber pintura.

3.3 Execução de Viga de Amarração:

Deverá ser realizada a execução de viga em concreto armado sobre a superfície da alvenaria, para amarração da estrutura e suporte dos tubos de aço para fixação da tela. Deverá ser executada com a mesma largura da base de alvenaria na altura de 20cm, utilizando armação de 4 barras de ferro CA-50 6.3mm, com estribos a cada 20cm de ferro CA-60 4.2mm. Após a montagem da armadura deverá ser concretado com concreto FCK=15Mpa, traço de 1:3,4:3,5 em massa de comento, areia média e brita 1. Devem ser instalados durante a concretagem os tubos de aço que servirão de suporte para a instalação da tela, sendo espaçados uniformemente conforme projeto, devendo ser concretado no mínimo 10cm do tudo junto da viga.

3.4 Execução de Pilares de Borda dos Portões:

Executar Pilares em concreto armado, conforme projeto, que servirão de suporte para os portões. Manter a mesma largura da estrutura de alvenaria, mantendo formato quadrangular e altura de 1,90m. As sapatas devem ser executadas conforme projeto, utilizando armadura aço CA-50 8mm, utilizando 4 barras distribuídas nas dimensões do projeto. A armadura dos pilares será com 4 barras de aço CA-50 8mm, com estribos a cada 20cm de aço CA-60 4.2mm.

3.5 Pintura da Estrutura de Base:

Deverá receber pintura com tinta acrílica própria para superfícies rebocadas, toda a superfície da base em alvenaria acima da superfície do solo, a cor da pintura deverá ser solicitada a fiscalização da obra antes da aplicação da mesma.

3.6 Execução de Cercamento com tela Soldada Fixada em Pilares de Aço:

Deverá ser instalado pilares (tubos) de aço de diâmetro 40mm, a cada 1,60m sobre a viga de amarração, sendo concretado 10cm do tubo juntamente com a concretagem da viga, mantendo altura a partir da extremidade da viga de 1,50m. Deverá ser ajustado em obra a distancias inferiores a 1,60m conforme os contornos do muro, sendo assegurado a instalação de um tubo em todas as interseções de mudança de direção da base de alvenaria. Após deve ser instalada tela de arame soldada de altura 1,50m, com malha de 0,5x15cm.

3.7 Portão de Aço:

Deverá ser instalado nos locais indicados em planta, portões de correr de barra de ferro do tipo cantoneira ou similar, respeitando a forma dos detalhes contidos no projeto. A forma deve ser apresentada a fiscalização da obra antes da instalação do mesmo.

3.8 Considerações Finais:

Todos os detalhes omissos neste Memorial Descritivo ficam subordinados ao respectivo projeto, devendo ser especificado em comum acordo pelo proprietário e o responsável técnico com a executante, pois, sem o conhecimento e aprovação do responsável técnico, serão de inteira responsabilidade do construtor da obra. Todas as dúvidas em relação aos projetos devem ser sanadas com a fiscalização da obra ou responsável pelo projeto.

A empresa deverá apresentar ART de execução dos serviços.

A obra deverá ser executada de acordo com as normas vigentes e aplicáveis na construção civil, além de esmero e capricho.

Os pagamentos devem seguir o cronograma físico/financeiro.

Fontoura Xavier/RS, novembro de 2021.

_________________________

Augusto Ross

Eng. Civil, Crea: RS236486